Svim zainteresovanim potencijalnim ponuđačima

Predmet: Objava o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u postupku

javne nabavke male vrednosti za  nabavku

dva kolonoskopska štapa

U skladu sa odredbama člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Opšta bolnica Ćuprija obaveštava sve potencijalne ponuđače da je u konkursnoj dokumentaciji u postupku javne nabavke dva kolonoskopska štapa, MJN - 8/2013 izvršena izmena strane 24, Prilog br. 6 – Vrsta, količina, tehničke karakteristike, kvalitet i opis robe – Tabela 2.

U prilogu ovog dopisa nalazi se izmenjen Prilog br. 6 – Vrsta, količina, tehničke karakteristike, kvalitet i opis robe.

U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Objaviti:

- na Portalu UJN

- na sajtu naručioca

Za Komisiju

Opšte bolnice Ćuprija

|  |  |  |  | Prilog br. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE- Dva kolonoskopska štapa |
| Tabela1. |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv proizvoda | Jedinica mere | Količina | POPUNJAVA PONUĐAČ |
|  |  |  |  | Uverenje o kvalitetu - Atest, Sertifikat i sl. | Rešenje ALMS | Pakovanje | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | POSEBNE NAPOMENE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kolonoskopski štap - videoendoskop | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolonoskopski štap - endoskop | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2.

| Red. Br. | Bliže tehničke karakteristike koje ponudjeno dobro mora da poseduje | Ima/nema | Dokaz u katalogu, proizvođ. spec., deklaraciji Ili sl. | Posebna napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolonoskopski štap - videoendoskop |  |  |  |
| 1.1. | Vidno polje oko 140 ˚ |  |  |  |
| 1.2. | Dubina vidnog polja oko 3-100 mm |  |  |  |
| 1.3. | Prečnik distalnog dela oko 13 mm |  |  |  |
| 1.4. | Prečnik insercione tube oko 13 mm |  |  |  |
| 1.5. | Prečnik radnog kanala od 3 mm do 4mm |  |  |  |
| 1.6. | Radna dužina oko 1700 mm |  |  |  |
| 1.7. | Pokretljivost distalnog dela gore/dole oko 180˚/180˚ |  |  |  |
| 1.8. | Pokretljivost distalnog dela levo/desno oko 160˚/160˚ |  |  |  |
| 1.9. | Dodatni kanal za WATER JET |  |  |  |
| 2 | Kolonoskopski štap - endoskop |  |  |  |
| 2.1. | Vidno polje oko 120˚ |  |  |  |
| 2.2. | Dubina vidnog polja oko 3-100 mm |  |  |  |
| 2.3. | Prečnik distalnog dela oko 13 mm |  |  |  |
| 2.4. | Prečnik insercione tube oko 13 mm |  |  |  |
| 2.5. | Prečnik radnog kanala veći od 3 mm |  |  |  |
| 2.6. | Radna dužina 1600 mm -1700 mm |  |  |  |
| 2.7. | Pokretljivost distalnog dela gore/dole oko 180˚/180˚ |  |  |  |
| 2.8. | Pokretljivost distalnog dela levo/desno oko 160˚/160˚ |  |  |  |
| 2.9. | Izvor svetla sa najmanje 150W halogenom lampom i vazdušnom pumpom koja je sastavni deo |  |  |  |

Uz kolonoskopske štapove obavezno je isporučiti taster za merenje zaptivenosti endoskopa i set za ručno pranje endoskopa.

M.P.         	________________________________

Odgovorno lice

# Text boxes

10347

27.08.2013.