###### ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА

35230 ЋУПРИЈА, МИОДРАГА НОВАКОВИЋА 78

СРБИЈА

е – маил: javnenabavkeobc@gmail.com;

сајт: www.bolnicacuprija.com

Централа: +381 35 8470-775; Локал:107

Тел/факс: +381 35 8474-306

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА -

АПАРАТИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

(2 комада)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА  ВЈН-11/2019

ЋУПРИЈА, јун 2019. године

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## (САДРЖАЈ)

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), Одредаба Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“, бр.86/15), покретању поступка јавне набавке број ВЈН-11/2019 по Одлуци директора бр. 4730 и Одлуци бр. 4730/1 о образовању комисије за јавну  набавку, припремљена је конкурсна документација која садржи:

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  – Прилог бр. 1;

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Прилог бр. 2;

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА– Прилог бр. 3;

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА – Прилог бр.4 и ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  - Прилог бр.4- 4.1а, 4.1б, 4.2.;

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА – Прилог бр.5;

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА (кадровски и технички – технолошки  капацитет ) – Прилог бр.6;

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр.7;

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 8, 8а., 8.1., 8.2.,8.3.;

МОДЕЛ УГОВОРА  – Прилог бр. 9;

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – Прилог бр. 10;

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Прилог бр.11;

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- Прилог бр.12;

- КРИТЕРИЈУМ   ЗА  ДОДЕЛУ УГОВОРА -  Прилог бр.13;

Укупно 39 страна у конкурсној документацији

Прилог бр. 1

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општа болница Ћуприја

Врста: здравствена установа

Адреса: Миодрага Новаковића бр.78

Интернет страница: www.bolnicacuprija.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ВЈН-11/2019 -  набавка АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Правна Служба  контакт , fax. :   035/ 8474 – 306

Е - mail адреса:  javnenabavkeobc@gmail.com

### Прилог бр. 2

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ВЈН-11/2019 је добро - АПАРАТИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, 2 комада.

Шифра из општег речника набавке: 33172100 – Уређаји за анестезију

2. Партије

Јавна набавка није обликовна по партијама.

Прилог бр. 3.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС НАБАВКЕ

1. Врста и опис предмета јавне набавке.

Јавна набавка обухвата: набавку, испоруку, инсталацију набављених апарата за анестезију за потребе Службе гинекологије и акушерства као и обуку кадра за рад на испорученим апаратима.

Набавка обухвата и евентуалне друге услуге које је потребно обавити како би се у складу са техничким применљивим стандардима извршила инсталација предметног дела.

Уградњу АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ тј. инсталацију понуђач мора извршити преко сервисера који су за то оспособљењени, односно сервисера који су оспособљени за уградњу предмета набавке.

Неопходно је да АПАРАТИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ буду нови, без недостатака у погледу савремености, функције или квалитета израде и да испуњавају следеће техничке карактеристике:

| 1 | Sistem za anesteziju koga čine aparat za anesteziju sa pratećim pacijent monitorom; |
| --- | --- |
| 2 | Modovi aparata: VC,PC, PCV-VG ili ekviv., SIMV VC, SIMV PC, SIMV PC VG, PSV sa apnea backup modom; |
| 3 | Disajni volumen: 20 -1500 ml; |
| 4 | Elektronski PEEP: 4-30cm H20 |
| 5 | Frekvenca disanja: 4 - 100 b/min |
| 6 | Trigerovanje protokom: 0,2 - 10 L/min |
| 7 | Aparat mora imati mehanizam za obezbeđenje minimum 25%02 u smeši 02 sa N20 (hypoxic guard); |
| 8 | Mora da isključuje N20 u slučaju pada pritiska 02; |
| 9 | Treba da ima ventil za pritisak, podesiv (protiv barotraume) kod manuelnog režima rada sa balonom; |
| 10 | Aparat treba da komandu za privremeno (do 1 minuta) pauziranje protoka gasa i isporuku anestetskog agensa ka pacijentu, sa suspenzijom ventilacije i alarma (na pr. kod manevra sukcije ili sl.diskonektovanja); |
| 11 | Mora imati proceduru za razduvavanje pluća manevar (recruitment) kojom se isporučuje mehanički udah sa predefinisnim inspiratornim pritiskoma i vremenom (na pr. za potrebe razduvavanja pluća iza intubacije); |
| 12 | Treba da ima integrisan sistem za sukciju/aspiraciju sa manuelnom kontrolom; |
| 13 | Treba da ima pozicije za smeštaj dva vaporizera. Uz aparat treba isporučiti Sevofluranski vaporizer; |
| 14 | Treba da ima integrisan sistem za odvod otpadnih anestetskih gasova iz aparata i alarmnu notifikaciju na displeju aparata koja vizuelno upozorava korisnika u slučaju da je evakuacija gasa van opsega ili da sistem nepravilno radi; |
| 15 | Aparat koristi lako prenosivi gasni modul za merenje koncentracije 02,C02,N20 i inhalacionog anestetika u udahu i izdahu, koji je kompatibilan sa pratećim pacijent monitorom - može se koristiti na monitoru; |
| 16 | Aparat mora imati sopstveni kolor displej minimalne veličine 15", touchscreen, (rezolucije 1024x768 ili veće) sa rotirajućom komandom za odabir parametara i podešavanja. Displej treba da je na mobilnom nosa ču, radi jednostavne promene pozicije rotacije/nagiba pri radu; |
| 17 | Kolor displej aparata treba da prikazuje: 3 krivulje disanja istovremeno, petlja respiratorne mehanike (mogućnost izbora varijante prikaza: pritisak-volumen ili protok-volumen ili pritisak-protok), bargraf prikaz gasne smeše, merene pritiske i volumen, kompliansa, koncentracije gasova (02, C02, anestetik), prikaz obračunatog MAC; |
| 18 | Aparat treba da ima memorisanje do četiri različito konfigurisana izgleda ekrana, kojima se po potrebi može brzo pristupiti jednom komandom; |
| 19 | Aparat mora imati mali, kompaktan disajni sistem, dizajniran za rad u režimu niskog protoka, koji omogućava brzu gasnu kinetiku (brzo ubacivanje i ispiranje sistema) i koji koristi višekratni CO2 apsorber kanister; |
| 20 | Disajni sistem aparata treba da je ima vidljiv disajni meh; |
| 21 | Aparat ima alarmni sistem sa mogućnošću podešavanja granica, mogućnost za automatsko podešavanje granica alarma (Autolimit), kao i mogućnost privremene suspenzije alarma (do 2 min); |
| 22 | Aparat treba da ima kompaktnu, usk konzolu, treba da je pokretan, sa centralnim ili pojedinačnim kočenjem točkova; |
| 23 | Treba da ima srednju radnu površinu i gornji pult (za dodatnu opremu), a radi razdvajanja materijala mora imati 3 fioke; |
| 24 | Aparat pri radu koristi gasove iz dve boce (02 i N20) koje treba da su smeštene na nosaču na poleđini aparata. Boce sa regulatorima treba isporučiti uz sistem za anesteziju; |
| 25 | Pored glavnog strujnog, aparat mora imati i rezervno/baterijsko napajanje i dodatne 3 strujne utičnice na konzoli; |
| 26 | Uz aparat se isporučuje prateći pacijent monitor sa predviđenim nosačem; |
| 27 | Monitor treba da ima strujno i interno baterijsko napajanje (1 h) |
| 28 | Displej pacijent monitora treba da je veličine minimum 12", visoke rezolucije (1024 x 768 ili više), touchscreen ; |
| 29 | Displej monitora mora prikazivati 6 krivulja ili više; |
| 30 | Pacijent monitor pri radu treba da koristi prenosivi multiparametarski hemodinamski modul; |
| 31 | Aktivna merenja monitora su: |
|  | - | EKG /HR |
|  | - | Sp02 - saturacija |
|  | - | NIBP - neinvazivni pritisak |
|  | - | temperatura |
|  | - | invazivni pritisak x 2 |
|  | - | merenje osetljivosti na hirurški stimulus (nivo analgezije) tokom opšte anestezije odraslih pacijenata |
|  | - | merenje statusa CNS tokom anestezije (dubina anestezije) |
| 32 | Monitor treba da ima integrisan audio-vizuelni alarmni sistem sa podesivim granicama; |
| 33 | Monitor treba da ima trend sa rezolucijom uzorkovanja 5 sec ili manje; |
| 34 | Monitor treba da ima barem dva USB porta (za povezivanje daljinsku kontrolu ili dr.). |
| 35 | Monitor treba ima mogućnost povezivanja sa barkod čitačem; |
| 36 | Mogućnost za opcione dogradnje pojedinačnih merenja na monitoru: NMT, merenje Cardiac Output - termodiluciona metoda, merenje kontinuiranog CO. i hemodinamskih parametara (PiCCO) |

Техничке карактеристике које ће се пондерисати у оквиру критеријума „економски најповољнијa понуда”

| 1 | Систем има опциону процедуру за испоруку притиском котролисаних удаха кроз серију вентилационих корака без потребе за вишеструким променама подешавања. Вентилациона подешавања сваког корака могу се направити пре стартовања процедуре. | поседује = 10 пондера не поседује = 0 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2 | Систем има опциону могућност за мерење параметара притиска и протока помоћу вишекратног сензора који се поставља на позицију непосредно иза тубуса. | поседује = 10 пондера не поседује = 0 пондера |

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Наручилац је предвидео да се понуђачи, кроз дату табелу, попуњавањем колоне „ДА/НЕ“ ( прилог бр. 8а. ), изјасне о томе да ли понуђени медицински апарат испуњава захтевану техничку карактеристику. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђачи посебно наводе да ли понуђени медицински апарат има или не техничке карактеристике које се бодују.

2. Квалитет:

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да испоручи тражено  добра са понуђеним важећим карактеристикама, описом и техничким технолошким описом и која су регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства, у складу са одредбама Закона лековима и медицинским средствима.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Понуђач уписује колики је гарантни рок. Гаранција за предмет јавне набавке не може бити краћа од 24 месеци за понуђених АПАРАТЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ.

4. Рок извршења

Понуђач уписује за који временски период може извршити испоруку и уградњу АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ који су предмет јавне набавке почевши од дана закључења уговора. Максимални рок извршења је 60 ( шездесет ) дана од дана закључења уговора.

5. Место извршења

Наручени АПАРАТИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ инсталирају се и пуштају у рад у просторијама Службе гинекологије и акушерства Опште болнице Ћуприја.

6. Додатни услови за понуђени предмет јавне набавке

Понуђач обавезно доставља:

- Oригиналну проспектну документацију произвођача добара (брошура, каталог, спецификација) или извод из упутства за употребу произвођача опреме, на основу којих се недвосмислено може потврдити испуњење тражених техничких карактеристика за добро.

У достављеној документацији потребно је обележити сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

- Важећег Решења АЛМС у форми фотокопије или оригинала. Уколико достављено решење АЛМС има већи број медицинских средстава маркирати или на други начин обележити понуђено добро у Решењу. Понуђено добро мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства, односно мора да поседује дозволу за стављање мед.средстава у промет.

Прилог бр. 4.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),односно да има дозволу издату од стране надлежног органа-Министарства здравља (Решење Mинистарства здравља за обављање делатности)

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да није пословао са губитком у 2015., 2016 и 2017. години.

- Да располаже неопходним пословним  капацитетом односно:

  - да понуђач има успостављен систем квалитета према стандардима ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

  - да буде овлашћен за продају и сервисирање опреме, која је предмет набавке.

- Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да пре објаве позива за подношење понуда има у радном односу најмање 4 сервисера која су запослена на неодређено време или радно ангажована по неком другом основу (уговор о раду на одређено, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима), од којих је најмање 1 дипломирани инжењер електротехнике и од којих је најмање 1 сертификован и обучен код произвођача опреме за сервисирање предметне опреме.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

### Прилог бр. 4.1.a

# ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Сагласно члану 61. став 4. тачка 3., члановима 75-77. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15, 68/15 ) заинтересовани понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен образац доказа за испуњавање услова као и потребне доказе.

За правна лица

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра: - Агенције за привредне регистре (за привредна друштва) - Привредни суд (за установе) |  |  |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда и Вишег суда Београд, посебно одељење) и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца пре отварања понуда) |  |  |  |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије | Уверења: - пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и . - надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старија од два месеца пре отварања понуда). |  |  |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежог органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. | Решење Министарства здравља за обављање делатности (промета или производње медицинских средстава) која је предмет јавне набавке, у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима, односно Закона о медицинским средствима. |  |  |  |
| 6. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда. | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда.. (Прилог бр.5). |  |  |  |

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да у 2015., 2016. и 2017.години није пословао са губитком | - Биланс стања и биланси успеха за 2015., 2016 . и 2017 или извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) издат од стране Агенције за привредне регистре за 2015., 2016. и 2017. годину; |  |  |  |
| 8. | Да располаже неопходним пословним капацитетом односно: -да понуђач има успостављен систем квалитета према стандардима ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 -да буде овлашћен за продају и сервисирање опреме, која је предмет набавке. | - Копија сертификата: ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, важећи на дан отварања понуда. -Фотокопију овлашћења за продају и сервисирање опреме која је предмет јавне набавке издатог од стране произвођача опреме, представништва произвођача или овлашћеног заступника произвођача. Овлашћење може бити у форми изјаве, овлашћења, ауторизације, потврде или уговора. Овлашћење мора бити важеће у моменту подношења понуде и мора важити минимум шест месеци од дана отварања понуда. Напомена: Понуђач не доставља доказ за овај услов уколико је истовремено и произвођач опреме за коју подноси понуду |  |  |  |
| 9. | Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да пре објаве позива за подношење понуда има у радном односу најмање 4 сервисера која су запослена на неодређено време или радно ангажована по неком другом основу (уговор о раду на одређено, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима), од којих је најмање 1 дипломирани инжењер електротехнике и од којих је најмање 1 сертификован и обучен код произвођача опреме за сервисирање предметне опреме | -Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о томе да у сврху располагања кадровским капацитетима има уговор о раду на неодређено време или уговор о другој врсти ангажованости за најмање 4 сервисера. (Прилог бр.6) - копија М обрасца (пријава) -копија уговора о раду или другог уговора о ангажовању - копија сертификата о сервисној обуци произвођача опреме за 1. сервисера. - копија дипломе или уверења о стеченом образовању за 1. инжењера електротехнике. |  |  |  |

*Напомена за доказ под тачком бр.2.:

-Уколико потврдом (уведењем или сл) надлежног Основног суда нису обухваћена и кривична дела из надлежности Вишег суда неопходно је доставити и потврду (уверење или сл.) надлежног Вишег суда.

- Уколико правно лице има више законских заступника неопходно је доказ о неосуђиваности из надлежне полицијске управе МУП-а доставити за сваког од законског заступника.

### Прилог бр. 4.1б

За предузетнике

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра |  |  |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца пре отварања понуда) |  |  |  |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије | Уверења: - Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - надлежне Управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старија од два месеца пре отварања понуда). |  |  |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежог органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвидјена посебним прописом. | Решење Министарства здравља за обављање делатности (промета или производње медицинских средстава) која је предмет јавне набавке, у складу са одредбама Закона о медицинским средствима, односно Закона о лековима и медицинским средствима. |  |  |  |
| 6. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда. | Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуда.. (Прилог бр.5). |  |  |  |

| Ред. Бр. | Услови из члана 75. ЗЈН | Докази из члана 77. ЗЈН и органи надлежни за њихово издавање | Број документа | Датум издавања | Број страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да у 2015., 2016. и 2017.години није пословао са губитком | - Биланс стања и биланси успеха за 2015., 2016 . и 2017 или извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) издат од стране Агенције за привредне регистре за 2015., 2016. и 2017. годину; |  |  |  |
| 8. | Да располаже неопходним пословним капацитетом односно: -да понуђач има успостављен систем квалитета према стандардима ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 -да буде овлашћен за продају и сервисирање опреме, која је предмет набавке. | - Копија сертификата: ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, важећи на дан отварања понуда. -Фотокопију овлашћења за продају и сервисирање опреме која је предмет јавне набавке издатог од стране произвођача опреме, представништва произвођача или овлашћеног заступника произвођача. Овлашћење може бити у форми изјаве, овлашћења, ауторизације, потврде или уговора. Овлашћење мора бити важеће у моменту подношења понуде и мора важити минимум шест месеци од дана отварања понуда. Напомена: Понуђач не доставља доказ за овај услов уколико је истовремено и произвођач опреме за коју подноси понуду |  |  |  |
| 9. | Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да пре објаве позива за подношење понуда има у радном односу најмање 4 сервисера која су запослена на неодређено време или радно ангажована по неком другом основу (уговор о раду на одређено, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима), од којих је најмање 1 дипломирани инжењер електротехнике и од којих је најмање 1 сертификован и обучен код произвођача опреме за сервисирање предметне опреме | -Писмену изјаву понуђача дату под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о томе да у сврху располагања кадровским капацитетима има уговор о раду на неодређено време или уговор о другој врсти ангажованости за најмање 4 сервисера. (Прилог бр.6) - копија М обрасца (пријава) -копија уговора о раду или другог уговора о ангажовању - копија сертификата о сервисној обуци произвођача опреме за 1. сервисера. - копија дипломе или уверења о стеченом образовању за 1. инжењера електротехнике. |  |  |  |

*Напомена за доказ под тачком бр.2.:

-Уколико потврдом (уведењем или сл) надлежног Основног суда нису обухваћена и кривична дела из надлежности Вишег суда неопходно је доставити и потврду (уверење или сл.) надлежног Вишег суда.

- Уколико правно лице има више законских заступника неопходно је доказ о неосуђиваности из надлежне полицијске управе МУП-а доставити за сваког од законског заступника.

НАПОМЕНА: У случају давања заједничке понуде или понуде са подизвођачем, примењив образац из Прилога бр.4.1. (у зависности од правне форме понуђача) копирати у довољном броју за сваког понуђача

НАПОМЕНА:

- Тражени докази се достављају у фотокопијама или оригиналу осим ако конурсном документацијом ниј експлицитно другачије одређено. Наручилац задржава могућност да, пре доношења Одлуке о додели уговора, од понуђача, чија је понуда изабрана као најповољнија, затражи да достави на увид оригинал или оверене копије доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама којим испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона, уколико буде било потребе за истим.

- Изјава (из члана 75. став 2. Закона) мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђачи који су регистровани у регистар понуђача, који се води код организације надлежне за  регистрацију привредних субјеката немају обавезу достављања доказа из чл.  75. ст. 1. тач. 1) – 4), на начин предвиђен одредбама члана 77. Закона,  већ уместо истих могу да доставе доказ о упису у регистар понуђача надлежне организације, којим ће доказати испуњеност услова из тачака 1) до 4).

- Докази из тачке 2 и 4. обрасца  из прилога бр.4.1а  и бр.4.1б, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда,

- Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења  одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. У том случају потребно је да поред доказа, у колони “Број страна у прилогу“ табеле, наведу адресу интернет странице на којој је могуће извршити увид доказа.

М.П.

________________________________

Одговорно лице понуђача

### Прилог бр. 5.

V  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

`Као одговорно лице код понуђача ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ у складу са члановима 75. став 2., Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12 , 14/15, 68/15) а у циљу испуњавања законских услова за учествовање у поступку јавне набавке за набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ за потребе Опште Болнице Ћуприја, као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач _______________________________________________________________________________________

поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде.

Изјаву дао и признаје за своју

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју за сваког понуђача.

### Прилог бр. 6.

VI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА  ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА (КАДРОВСКИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)

Као одговорно лице код понуђача ___________________________________________ ____________________________________________________________________________ у складу са члановима 76. и 77. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12 , 14/15, 68/15) а у циљу испуњавања законских услова за учествовање у поступку јавне набавке за набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ  за потребе Опште Болнице Ћуприја, као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач има радно ангажовано минимално пет особа на пословима сервисирања медицинске опреме односно да располаже кадровским капацитетима за извршење јавне набавке;

| р.б. | Име и презиме | Сертификат издат од стране: | Радно ангажовање код понуђача на пословима |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Међу горе наведеним особама, минимум једног сервисера који је оспособљен за уградњу понуђених АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ што се доказује одговарајућим сертификатом и једног дипломираног  инжињера електротехнике.

Изјаву дао и признаје за своју

М.П.

________________________________

Одговорно лице

### Прилог бр. 7.

VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су наведене у тендерској документацији или подношење понуде која не одговара конкурсној документацији представља у сваком погледу ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику, изузетно документација која се прилаже може бити на енглеском, француском, немачком или другом језику који се користи у међународној трговини.   Наручилац задржава право да евентуално од понуђача тражи превод у фази оцењивања понуда.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, број телефон и лице за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе, број телефона и лица за контакт свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића бр. 78, 35230  Ћуприја, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, ВЈН-11/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуду је пожељно и препоручљиво доставити повезану, уредно сложену, документацију средити према редоследу из конкурсне документације.

Крајњи рок за доставу понуда је 30. ти дан  до  1000 часова, дана 25.07.2019. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића бр.78, 35230 Ћуприја,  са назнаком предмета набавке:

„Измена понуде за јавну набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ ВЈН бр. 11/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ ВЈН бр. 11/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ ВЈН бр. 11/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ ВЈН бр. 11/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу, број телефона и лице за контакт  понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Прилогу бр.8 (Образац понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је и да у попуни прилоге 8.2. и 8.3. са траженим подацима. Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача  потребно је попунити прилоге 8.1. и 8.3. са траженим подацима а саставни део заједничке понуде мора бити и споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача  из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања и динамика плаћања: по преносу средстава од стране Министарства здравља

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок и обавезе испоручиоца предметне опреме у његовом важењу:

- Гарантни рок за сву испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад.

- Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима:

- Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање

- Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме

- Понуђач је у обавези да при истеку гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис и упдате софтвера уколико је примењиво, са одговарајућим извештајем.

- Одазив на сервисне интервенције у гарантном року:

уколико је пријава квара извршена до 12 часова – одзив сервисера истога дана,

уколико је пријава квара извршена после 12 часова – одзив сервисера сутрадан, а најкасније до 24 сата након пријаве позива од надлежне Службе Опште болнице Ћуприја,

-  Рок за откланање квара је максимално 48 сати од тренутка пријаве квара. Уколико у том року квар не може да се отклони, понуђач је дужан да обезбеди наручиоцу коришћење заменског апарата истих или сличних техничких карактеристика

8.3. Захтеви у погледу извршења испоруке и уградње

Испорука је једнократна, у року не дужем од 60 дана од дана закључења уговора.

Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива

Квантитавни пријем робе врши се на месту где ће опрема бити монтирана, у присуству лица задужених за квантитативни пријем робе.

Продавац је дужан да по позиву Купца, а најкасније у року од пет дана од дана испоруке робе, инсталира и пусти у рад испоручену опрему, на локацији корисника.

Корисник је дужан да пре испоруке припреми простор за инсталацију опреме у складу са техничко – технолошким захтевима произвођача достављеним од стране понуђача.

Продавац је дужан да обезбеди стручну обуку потребном броју особа које ће током редовне експлоатације руковати опремом која је предмет овог Уговора. Обука обезбеђена од стране Продавца, на локацији корисника у трајању од 1 (једног) радног дана, која ће се обавити у року до петог дана од дана пуштања у рад предметне медицинске опреме.

Записник о пуштању опреме у рад, потписан од стране Купца и Продавца или овлашћеног сервисера, представља доказ о извршеном квалитативном пријему робе.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Иста је фиксна и не може се мењати

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови (нпр.транспорт,  испоруке, складиштења, превоза, царине, превоз и дневнице сервисера, инсталације, и сл.) тако да наручилац неће надокнађивати додатне трошкове.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђачи приликом подношења понуда достављају:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом на 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а и назнаком „безусловна, неопозива и на први позив платива“.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Обзиром да средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде, рок важења менице је 90 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Напомена: Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, у обавези је да приликом потписивања овог Уговора без одлагања достави:

финансијску гаранцију - МЕНИЦУ за добро извршење посла уз потребну документацију. Гаранција мора бити у висини од 10% вредности Уговора (вредност уговора без ПДВ-а), са роком важења најмање 15 дана дуже од уговореног рока за извршења набавке. Иста наплатива безусловно, неопозиво, без протеста, у корист наручиоца.

Уз ову меницу доставља се доказ о регистрацији менице, картон депонованих потписа и менично овлашћење.

Приликом примопредаје уговорениих добара :

финансијску гаранцију - МЕНИЦУ за отклањање квара у гарантном року уз потребну документацију. Гаранција мора бити у висини од 5% вредности Уговора (вредност уговора без ПДВ-а), са роком важења најмање 15 дана дуже од периода гаранције. Иста наплатива безусловно, неопозиво, без протеста, у корист наручиоца.

Уз ову меницу доставља се доказ о регистрацији менице, картон депонованих потписа и менично овлашћење.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиву тајну биће коришћени само за намене јавне набавке и неће бити доступне ником мимо круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Наручилац ће као поверљиво третирати она документа која у десном горњем углу има исписано “ПОВЕРЉИВО” а испод тога потпис лица које потписује понуду. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде које су значајни за примену елемената критерјиума и избор понуде.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail javnenabavkeobc@gmail.com или факсом на број 035/8474-306 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтеви прослеђени путем електронске поште на e-mail javnenabavkeobc@gmail.com   или факсом на број 035/8474-306 примају се од стране наручиоца сваког радног дана искључиово у радно време од 07 – 15 часова. Пријем захтева, који су достављени код наручиоца (факсом или ел.поштом) ван  радног времена извршиће се наредног радног дана.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВЈН бр 11/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економско најповољнија понуда“ по методологији вредновања ближе описаној у прилогу бр.13. У случају да две или више понуда имају исти број бодова предност има она понуда која има већи број пондера по основу цене. Уколико понуђачи и у том случају имају исти број пондера предност ће имати понуда са краћим роком испоруке.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на писарници или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна : 840-30678845-06;сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор након истека рока за подношење захтева за заштиту права.

17. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора бити оригинал, на обрасцу понуде конкурсне документације наручиоца, јасна, недвосмислена и читко попуњена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, где је предвиђено. Образац понуде не може се попуњавати графитном оловком или фломастером. Свака учињена грешка у попуњавању мора бити оверене печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Неприхватљиве, непотпуне и неодговарајуће понуде као и понуде са варијантама неће се даље разматрати, већ ће бити одбијене;

- Прилог бр.4.1. и 4.2. – Понуђач попуњава наводећи податке о документацији коју доставља уз овај образац, као доказ о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15, 68/15) и осталу тражену документацију примерену предмету јавне набавке.

Прилог бр. 4.1а попуњавају понуђачи у својству правног лица

Прилог бр. 4.1б попуњавају понуђачи у својству предузетника

Обрасце оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.5. – попуњавају понуђачи у циљу испуњавања услова из члана 75. став 2.Закона.

- Прилог бр.6. – попуњавају понуђачи у циљу испуњавања услова из члана 76. Закона, за кадровски капацитет.

- Прилог бр. 8 –Образац понуде попуњава се тако што се:

У колону 5 (јединична цена) уписује цена без пореза на додату вредност, исказана искључиво по јединици мере.

У колону 6 (вредност) уноси се вредност добијена множењем количине и јединичне цене.

У колону 7 (напомене) понуђач може унети евентуалне напомене.

У рубрици УКУПНО унети тачну укупну вредност.

У рубрици УКУПНО са ПДВ – ом унети тачну укупну вредност обрачунату са ПДВ – ом.

ГАРАНТНИ РОК: понуђач уписује најдужи гарантни рок који може понудити (не краћи од 24 месеца)

РОК И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА: Након уредно извршене испоруке  а по преносу средстава од стране Министарства здравља.

РОК ИСПОРУКЕ: понуђач уписује најкраћи рок за извршење испоруке  и пропратних услуга од дана потписивања уговора (максимални рок 60 дана од дана закључења уговора).

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ : Служба гинекологије и акушерства  Опште болнице Ћуприја.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:Понуђач уписује рок важења понуде (минимални захтевани рок  важења понуде је 90 дана  од дана отварања понуде).

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: Понуђач уписује да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или са подизвођачем.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

Прилог бр.8а. Врста, опис, техничке карактеристике

- – Понуђач читко и јасно попуњава табелу, тако што у колоне од 5 – 8 уноси тражене податке.

Део прилога бр. 8а су:

- Oригинална проспектна документација произвођача добара (брошура, каталог, спецификација) или извод из упутства за употребу произвођача опреме, на основу којих се недвосмислено може потврдити испуњење тражених техничких карактеристика за добро.

У достављеној документацији потребно је обележити сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

- Важеће Решења АЛМС у форми фотокопије или оригинала. Уколико достављено решење АЛМС има већи број медицинских средстава маркирати или на други начин обележити понуђено добро у Решењу. Понуђено добро мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства, односно мора да поседује дозволу за стављање мед.средстава у промет

Прилоге бр.8.1., 8.2. и 8.3. понуђачи попуњавају у случају да подносе заједничку понуду или наступају са подизвођачем, у складу са датим упутством.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача.

- Прилог бр.9 Модел уговора - понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином уговора.

Уколико се подноси заједничка понуда у моделу Уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача. Сваки од подизвођача ће бити уписан у Уговору, у случају избора такве понуде.

- Прилог бр.10. – Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

-  Под тачком 1. понуђачи уписују укупну цену без ПДВ-а; (обзиром да је јединична већ приказана у понуди)

- 	Под тачком 2. уписује се износ и проценат посебно за сваки од трошкова који чине укупну цену (трошкови испоруке, рада сервисера, царина и други зависни увозни трошкови итд.);

-  Под тачком 3. уписује се стопа ПДВ-а;

-  Под тачком 4. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;

-  Под тачком 5. уписује се укупна цена са ПДВ-ом.

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке (који у конкретном случају улазе у цену предмета набавке) из обрасца структуре цене.

Образац оверити печатом и потписом одговорног (овлашћеног) лица понуђача

- Прилог бр.11. – Изјава о независној понуди - примерак изјаве које попуњава понуђач - јасно попуњена или откуцана, потписана и оверена печатом одговорног лица код понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју примерка.

- Прилог бр.12. – Образац трошкова припреме понуде – Образац може  попунити понуђач уколико има трошкове око припреме понуде (израда узорка, трошкова прибављања средстава обезбеђења) – јасно попуњена или откуцана, потписана и оверена печатом одговорног лица код понуђача.

Уколико понуђач нема или не жели приказати трошкове довољно је прецртати табелу или оставити је празну и потписати и оверити образац.

18. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:

1) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац за оцену испуњености услова“  ( Прилог 4.1 и 4.2.);

2) докази о испуњености услова из члана 75., 76. и 77. ЗЈН (Прилог 4.1 и 4.2);

2.1) докази о испуњености обавезних и додатних услова за правна лица  (Прилог бр.4.1а);

2.2) докази о испуњености обавезних и додатних услова за предузетнике (Прилог бр.4.1б);

3.) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача o поштовању обавеза“  (Прилог 5.)

4.) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача o испуњености услова“  (Прилог 6.)

5.) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац понуде“  ( Прилог 8.) и  Попуњен, печатом оверен и потписан прилог бр.8а

5.1- Oригиналну проспектну документацију произвођача добара или упутство .

5.2. - Важеће Решење АЛМС

6).попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду“, уколико понуду подноси група понуђача (Прилог бр.8.1), као и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

7) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава понуђача о ангажовању подизвођача“, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу  (Прилог бр.8.2.);

8).попуњен, печатом оверен и потписан „Општи подаци о члану групе понуђача/подизвођача“, уколико понуду подноси група понуђача или са подизвођачем (Прилог бр.8.3);

9) попуњен, печатом оверен и потписан „Модел уговора“ (Прилог бр.9);

10) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац структуре цене“ (Прилог бр.10);

11) попуњена, печатом оверена и потписана „Изјава о независној понуди“  (Прилог бр.11);

12) попуњен, печатом оверен и потписан „Образац трошкова припреме понуде“ (Прилог бр.12);

19. ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА

Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању  мора поднети пуномоћје за учешће са, потписом и овером од стране овлашћеног лица Понуђача;

20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Сви трошкови везани за припрему понуде падају искључиво на терет понуђача;

Прилог бр. 8.

VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| Предмет: Понуда za набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ |
| --- |
| Red. broj | Назив добра | Јединица мере | Количина | Попуњава понуђач |
|  |  |  |  | Јед.цена дин/јед.мере | вредност (4x5) | Напомене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ у свему према врсти и опису из Прилога бр.3 и Прилог бр. 8а | ком | 2 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О С А П Д В -ОМ |  |  |  |  |  |
| Напомена: Понуђена цена треба да обухвата све пропратне трошкове уградње. |
| ГАРАНТНИ РОК ЗА АПАРАТЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ: ________ месеци од дана извршене примопредаје (не краћи од 24 месеци) |
| РОК ИСПОРУКЕ: __________________дана (максимални рок 60 дана од дана закључења уговора) |
| РОК И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА:по преносу средстава од стране Министарства здравља |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ : Служба гинекологије и акушерства Опште болнице Ћуприја. |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:______дана (мин. рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда) |
| ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: __________________________________________________________________ (навести податак да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или са подизвођачем.) |
|  |  | ПОНУЂАЧ: |  |  |
|  |  | Назив: _________________________________________ |
|  |  | Адреса : ________________________________________ |
|  |  | Мести и општина: _______________________________ |
|  |  | Шифра делатности: ____________________________ |
|  | М.П. | Матични број: __________________________________ |
|  | _________________________ | Текући рачун бр.: ________________________________ |
|  |  | ПИБ: ___________________________________________ |
|  |  | Телефон:______________фах:______________________ |
|  |  | Величина правног лица: _________ (ако је понуђач правно лице) |
|  |  | е-маил:__________________________________________ |
|  |  | Лице за контакт_________________________________ |
|  |  | Име и презиме лица овлашћеног за потписивање уговора: ________________________________________________ |

|  |  |  |  | Прилог бр. 8a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ |
| Предмет: понуда za набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ |
| Табела 1 |
| Ред. бр | Назив добра | Јед. мере | количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |  | Документација о техничким карактеристикама | Број Решења АЛИМС-а | Комерцијални назив | Произвођач и земља порекла | Напомене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ | ком | 2 |  |  |  |  |  |

Табела 2. техничких спецификација/карактеристика АПАРАТA ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

| Спецификације / карактеристике | Да/Не | Локација доказа о испуњености захтеване техничке карактеристике | Напомена / коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem za anesteziju koga čine aparat za anesteziju sa pratećim pacijent monitorom; |  |  |  |
| 2 | Modovi aparata: VC,PC, PCV-VG ili ekviv., SIMV VC, SIMV PC, SIMV PC VG, PSV sa apnea backup modom; |  |  |  |
| 3 | Disajni volumen: 20 -1500 ml; |  |  |  |
| 4 | Elektronski PEEP: 4-30cm H20 |  |  |  |
| 5 | Frekvenca disanja: 4 - 100 b/min |  |  |  |
| 6 | Trigerovanje protokom: 0,2 - 10 L/min |  |  |  |
| 7 | Aparat mora imati mehanizam za obezbeđenje minimum 25%02 u smeši 02 sa N20 (hypoxic guard); |  |  |  |
| 8 | Mora da isključuje N20 u slučaju pada pritiska 02; |  |  |  |
| 9 | Treba da ima ventil za pritisak, podesiv (protiv barotraume) kod manuelnog režima rada sa balonom; |  |  |  |
| 10 | Aparat treba da komandu za privremeno (do 1 minuta) pauziranje protoka gasa i isporuku anestetskog agensa ka pacijentu, sa suspenzijom ventilacije i alarma (na pr. kod manevra sukcije ili sl.diskonektovanja); |  |  |  |
| 11 | Mora imati proceduru za razduvavanje pluća manevar (recruitment) kojom se isporučuje mehanički udah sa predefinisnim inspiratornim pritiskoma i vremenom (na pr. za potrebe razduvavanja pluća iza intubacije); |  |  |  |
| 12 | Treba da ima integrisan sistem za sukciju/aspiraciju sa manuelnom kontrolom; |  |  |  |
| 13 | Treba da ima pozicije za smeštaj dva vaporizera. Uz aparat treba isporučiti Sevofluranski vaporizer; |  |  |  |
| 14 | Treba da ima integrisan sistem za odvod otpadnih anestetskih gasova iz aparata i alarmnu notifikaciju na displeju aparata koja vizuelno upozorava korisnika u slučaju da je evakuacija gasa van opsega ili da sistem nepravilno radi; |  |  |  |
| 15 | Aparat koristi lako prenosivi gasni modul za merenje koncentracije 02,C02,N20 i inhalacionog anestetika u udahu i izdahu, koji je kompatibilan sa pratećim pacijent monitorom - može se koristiti na monitoru; |  |  |  |
| 16 | Aparat mora imati sopstveni kolor displej minimalne veličine 15", touchscreen, (rezolucije 1024x768 ili veće) sa rotirajućom komandom za odabir parametara i podešavanja. Displej treba da je na mobilnom nosa ču, radi jednostavne promene pozicije rotacije/nagiba pri radu; |  |  |  |
| 17 | Kolor displej aparata treba da prikazuje: 3 krivulje disanja istovremeno, petlja respiratorne mehanike (mogućnost izbora varijante prikaza: pritisak-volumen ili protok-volumen ili pritisak-protok), bargraf prikaz gasne smeše, merene pritiske i volumen, kompliansa, koncentracije gasova (02, C02, anestetik), prikaz obračunatog MAC; |  |  |  |
| 18 | Aparat treba da ima memorisanje do četiri različito konfigurisana izgleda ekrana, kojima se po potrebi može brzo pristupiti jednom komandom; |  |  |  |
| 19 | Aparat mora imati mali, kompaktan disajni sistem, dizajniran za rad u režimu niskog protoka, koji omogućava brzu gasnu kinetiku (brzo ubacivanje i ispiranje sistema) i koji koristi višekratni CO2 apsorber kanister; |  |  |  |
| 20 | Disajni sistem aparata treba da je ima vidljiv disajni meh; |  |  |  |
| 21 | Aparat ima alarmni sistem sa mogućnošću podešavanja granica, mogućnost za automatsko podešavanje granica alarma (Autolimit), kao i mogućnost privremene suspenzije alarma (do 2 min); |  |  |  |
| 22 | Aparat treba da ima kompaktnu, usk konzolu, treba da je pokretan, sa centralnim ili pojedinačnim kočenjem točkova; |  |  |  |
| 23 | Treba da ima srednju radnu površinu i gornji pult (za dodatnu opremu), a radi razdvajanja materijala mora imati 3 fioke; |  |  |  |
| 24 | Aparat pri radu koristi gasove iz dve boce (02 i N20) koje treba da su smeštene na nosaču na poleđini aparata. Boce sa regulatorima treba isporučiti uz sistem za anesteziju; |  |  |  |
| 25 | Pored glavnog strujnog, aparat mora imati i rezervno/baterijsko napajanje i dodatne 3 strujne utičnice na konzoli; |  |  |  |
| 26 | Uz aparat se isporučuje prateći pacijent monitor sa predviđenim nosačem; |  |  |  |
| 27 | Monitor treba da ima strujno i interno baterijsko napajanje (1 h) |  |  |  |
| 28 | Displej pacijent monitora treba da je veličine minimum 12", visoke rezolucije (1024 x 768 ili više), touchscreen ; |  |  |  |
| 29 | Displej monitora mora prikazivati 6 krivulja ili više; |  |  |  |
| 30 | Pacijent monitor pri radu treba da koristi prenosivi multiparametarski hemodinamski modul; |  |  |  |
| 31 | Aktivna merenja monitora su: |  |  |  |
| - | EKG /HR |  |  |  |
| - | Sp02 - saturacija |  |  |  |
| - | NIBP - neinvazivni pritisak |  |  |  |
| - | temperatura |  |  |  |
| - | invazivni pritisak x 2 |  |  |  |
| - | merenje osetljivosti na hirurški stimulus (nivo analgezije) tokom opšte anestezije odraslih pacijenata |  |  |  |
| - | merenje statusa CNS tokom anestezije (dubina anestezije) |  |  |  |
| 32 | Monitor treba da ima integrisan audio-vizuelni alarmni sistem sa podesivim granicama; |  |  |  |
| 33 | Monitor treba da ima trend sa rezolucijom uzorkovanja 5 sec ili manje; |  |  |  |
| 34 | Monitor treba da ima barem dva USB porta (za povezivanje daljinsku kontrolu ili dr.). |  |  |  |
| 35 | Monitor treba ima mogućnost povezivanja sa barkod čitačem; |  |  |  |
| 36 | Mogućnost za opcione dogradnje pojedinačnih merenja na monitoru: NMT, merenje Cardiac Output - termodiluciona metoda, merenje kontinuiranog CO. i hemodinamskih parametara (PiCCO) |  |  |  |

М.П.                              ________________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 8.1

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група  понуђача у отвореном поступку за јавну набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ , за потребе Опште болнице Ћуприја. Овлашћујемо члана групе под редним бројем 1.  _____________________________да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем

| Ред. бр. | Назив и седиште члана групе | Учешће члана групе у набавци (таксативно навођење обавезе или процентуално учешће у набавци) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | М.П. |
| 2. |  |  | М.П. |
| 3. |  |  | М.П. |
| 4. |  |  | М.П. |

### НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака, у случају да се јавља већи број понуђача у заједничкој понуди.

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 8.2.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ  ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | Назив подизвођача | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач | Проценат набавке коју ће извршити подизвођача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

### НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака, у случају да се јавља већи број подизвођача.

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр.8.3.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив члана групе |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Одговорно лице |  |
| Број телефона, факса и особе за контакт |  |
| Текући рачун |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |

Напомена: Образац копирати у потребном броју, за сваког члана групе понуђача/подизвођача

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

### Прилог бр. 9

IX  МОДЕЛ УГОВОРА

НАЦРТ

УГОВОРА

О НАБАВЦИ АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

Ћуприја, 2019. године

Општа болница Ћуприја, са седиштем у Ћуприји, улица Миодрага Новаковића бр. 78, кога заступа вд директор, Др Слободан Гајић, текући рачун број: 840-787661-65, порески индентификациони број: 105541752 (у даљем тексту овог уговора: КУПАЦ).

и ______________________ са седиштем у ___________________, улица ________________________ кога заступа _______________________, текући рачун број: ______________________, порески индентификациони број: __________________ матични број: ___________________ (у даљем тексту овог уговора: ПРОДАВАЦ)

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Закључили су дана ____________2019. године

УГОВОР

О КУПОПРОДАЈИ  АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

ЧЛАН 1.

1.1. Уговорне стране констатују:

- да је КУПАЦ на основу члана 51. Закона о јавнима набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак за набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ за потребе Опште болнице Ћуприја.

- да је ПРОДАВАЦ дана ______________. године доставио понуду број ______________ која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни део;

- да понуда ПРОДАВЦА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и његов су саставни део;

- да је КУПАЦ у складу са Законом о јавним набавкама у отвореном поступку, на основу понуде ПРОДАВЦА и Одлуке о додели уговора број _________________ од _____________. године доделио ПРОДАВЦУ Уговор о купопродаји АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ за потребе Опште болнице Ћуприја.

ЧЛАН 2.

2.1. Предмет Уговора је набавкa АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ 2 комада за потребе Службе гинекологије у акушерства Опште болнице Ћуприја, а који су одређени у спецификацији понуде ПРОДАВЦА са ценом која је саставни део његове понуде.

ЧЛАН 3.

3.1. Уговорну цену чине:

    - Цена за целокупни предмет уговора без пореза на додату вредност из прихваћене понуде ПРОДАВЦА у износу од _________________ динара по апарату за анестезију, односно за два апарата у износу од _____________________. Са обрачунатим порезом на додату вредност укупна цена  износи _______________ динара,

    - Цена из овог члана подразумева Ф-ко Служба гинекологије и акушерства КУПЦА са свим трошковима испоруке и пропратне услуге транспорта, инсталације, обука кадра, у складу са чланом 2. Уговора.

    - Уговорана цена је фиксна и  не може се изменити.

ЧЛАН 4.

4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да набавку из члана 2. овог Уговора изврши у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

4.2. Квалитет испорученог добра као и пропратних услуга, који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара и услуге, техничким подацима у свему сагласно техничкој спецификацији из конкурсне документације и понуде. Неопходно је да АПАРАТИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ буду нови, без недостатака у погледу савремености, функције или квалитета израде.

4.3. КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на место пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

4.4. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на на терет ПРОДАВЦА.

4.5. Квантитативни пријем добра врши се приликом пријема у Службу  Купца у присуству представника Продавца и купца. Евентуалне рекламације од стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена продавцу у року од 24 /двадесетчетири/ часа. Продавац је дужан да рекламацију реши у року од два дана од пријема Записника.

4.6. Ако се записнички утврди да добро коју је ПРОДАВАЦ испоручио КУПЦУ има недостатке и скривене мане, ПРОДАВАЦ мора исте отклонити у року од 2 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, а уколико то не учини или ако се иста или слична грешка понови, КУПАЦ ће поступити у складу са одредбама члана 8.овог Уговора, односно зарачунаваће уговорену казну.

4.7. ПРОДАВАЦ приликом испоруке сачињава уредну документацију о извршеној испоруци и пропратним услугама. Адекватност извршене испоруке и услуге потврђује овлашћено лице купца својим потписом на записнику о пријему.

ЧЛАн 5.

5.1. ПРОДАВАЦ је обавезан да изврши испоруку добра из члана 2. овог Уговора у року од _____________дана од дана закључења уговора. и то у прописаној амбалажи и прописан начин за одговарајући превоз, заштићена од делимичног или потпуног оштећења приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке. Приликом испоруке продавац ће водити рачуна да својим радом не угрози делатност наручиоца.

5.2. Продавац је дужан да по позиву Купца, а најкасније у року од пет дана од дана испоруке робе, инсталира и пусти у рад испоручену опрему, на локацији купца.

5.3. Купац  је дужан да пре испоруке припреми простор за инсталацију опреме у складу са техничко – технолошким захтевима произвођача достављеним од стране понуђача.

5.4. Продавац је дужан да обезбеди стручну обуку потребном броју особа које ће током редовне експлоатације руковати опремом која је предмет овог Уговора. Обука обезбеђена од стране Продавца, на локацији корисника у трајању од 1 (једног) радног дана, која ће се обавити у року до петог дана од дана пуштања у рад предметне медицинске опреме.

5.5. Место испоруке је Служба гинекологије и акушерства  Опште болница Ћуприја, Миодрага Новаковића бр.78. .

5.6. Сматра се да је извршена испорука када ПРОДАВАЦ у месту испоруке изврши испоруку, монтажу, ,инсталацију, пусти у рад предмет Уговора и едукацију кадра, што ће се записнички константовати уз присуство представника продавца и купца. Записник о пуштању опреме у рад, потписан од стране Купца и Продавца или овлашћеног сервисера, представља доказ о извршеном квалитативном пријему.

5.7. Продавац се обавезује да приликом испоруке купцу преда Упутство за употребу испоручене робе на српском језику, уколико је роба страног порекла, као и сервисну књижицу за испоручену опрему.

ЧЛАН 6.

6.1. КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши по преносу средстава од стране Министарства здравља Републике Србије.

ЧЛАН 7.

7.1. Гарантни рок ___________________________ од дана извршења примопредаје, наведеној у понуди ПРОДАВЦА.

7.2. Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима:

- Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање

- Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме

Продавац  је у обавези да при истеку гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис и упдате софтвера уколико је примењиво, са одговарајућим извештајем.

7.3. Одазив на сервисне интервенције у гарантном року:

- уколико је пријава квара извршена до 12 часова – одзив сервисера истога дана,

- уколико је пријава квара извршена после 12 часова – одзив сервисера сутрадан, а   најкасније до 24 сата након пријаве позива од надлежне Службе Опште болнице Ћуприја,

7.4. Рок за отклањање квара је максимално 48 сати од тренутка пријаве квара. Уколико у том року квар не може да се отклони, понуђач је дужан да обезбеди наручиоцу коришћење заменског апарата истих или сличних техничких карактеристика у року од 2 дана.

ЧЛАН 8.

8.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да приликом закључења уговора достави КУПЦУ финансијску гаранцију - МЕНИЦУ за добро извршење посла са потребном документацијом (доказ о регистрацији менице, картон депонованих потписа и менично овлашћење). Гаранција мора бити у висини од 10% вредности Уговора (вредност уговора без ПДВ-а), са роком важења најмање 15 дана дуже од уговореног рока за извршења набавке. Иста наплатива безусловно, неопозиво, без протеста, у корист КУПЦА.

8.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да приликом примопредаје уговореног добра достави КУПЦУ финансијску гаранцију - МЕНИЦУ за отклањање квара у гарантном року са потребном документацијом (доказ о регистрацији менице, картон депонованих потписа и менично овлашћење). Гаранција мора бити у висини од 5% вредности Уговора (вредност уговора без ПДВ-а), са роком важења најмање 15 дана дуже од периода гаранције. Иста наплатива безусловно, неопозиво, без протеста, у корист КУПЦА.

8.3. Уколико наручена опрема не буде испоручена и уграђена у складу са одредбама овог Уговора, као и уколико ПРОДАВАЦ не поступи са роковима предвиђеним овим Уговора, КУПАЦ може уновчити средство финасијског обезбеђења из члана 8. овог Уговора поднету од стране ПРОДАВЦА.

ЧЛАН 9.

9.1. Уколико предмет уговора не буде извршен у складу са Одредбама овог Уговора, КУПАЦ може уновчити финансијску гаранцију поднету од стране ПРОДАВЦА.

9.2. У случају кашњења са испоруком ПРОДАВАЦ је у обавези да плати пенале у висини од 0,4% вредности уговора без ПДВ-а за сваки дан прекорачења, а за највише 10 дана прекорачења након чега ће се реализовати финансијска гаранција.

9.3. Делимично извршење уговорене обавезе на искључује обавезу плаћања уговорене казне.

9.4. У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза продавца, купац без посебног саопштења продавца, задржава своје право на уговорну казну. Купац ће, у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране продавца и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене из члана 2. овог уговора.

ЧЛАН 10.

10.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа.

10.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као виша сила.

ЧЛАН 11.

11.1. Све евентуалне спорове који настани из, или поводом, овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

ЧЛАН 12.

12.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

12.2. Раскид Уговора се захтева писаним путем са раскидним роком од 15 дана.

ЧЛАН 13.

13.1. Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

13.2. На све што није регулисано клаузалама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

13.3. Овај Уговор је сачињен у 5 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за обе уговорне стране и један за Министарство здравља РС.

13.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Саставни део уговора: -Понуда бр. __________

- Финансијска гаранција

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

КУПАЦ                                                                                                         Продавац

## Вд Директор-а

Општа болница Ћуприја

Др Слободан Гајић

### Прилог бр. 10

# X  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

– АПАРАТИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

| Ред.бр. | Образац структуре цене |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена (без ПДВ-а) | _________________ дин |
| 2. | Посебно сваки од трошкова који чине укупну цену (процентуално и вредносно): |  |
| 2.1 | трошкови испоруке | ______%___________ дин |
| 2.2 | трошкови рада сервисера | _____%___________ дин |
| 2.3 | царина и други увозни трошкови | _____%___________ дин |
| 2.4 |  | _____%___________ дин |
| 2.5 |  | ______%___________ дин |
| 2.6 |  | ______%___________ дин |
| 2.7 |  | ______%___________ дин |
| 3. | Стопа ПДВ-а | % |
| 4. | Износ ПДВ-а на укупну цену | _________________ дин. |
| 5. | Укупно динара (Укупна цена + износ ПДВ-а) | _________________ дин |

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 11.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Ја________________________________________________као одговорно лице код понуђа_____________________________________________________________________  у  складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.124/12, 14/15, 68/15 ), члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (’’Службени гласник Републике Србије’’ бр.86/15 ),  у поступку јавне набавке за набавку АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ  за потребе Опште Болнице Ћуприја, као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуђач _________________________________________ понуду у предметној набавци АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Изјаву дао и признаје за своју

Место  ______________

Датум ______________

М.П.

________________________________

Одговорно лице

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

### Прилог бр.12.

XII  ОБРАЗАЦ ЗА ПРИКАЗ ТРОШКОВА  ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

У складу са одредбама чланова  61. и 88 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (''Службени гласник РС'' бр. 86/15)  достављамо трошкове припреме и то :

ТАБЕЛА 1

| Ред. бр | Трошкови припреме (израда узорка, обезбеђивање средства обезбеђења и сл.) | Вредност |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ |  |

Напомена: Понуђач попуњава образац уколико има трошкове припремања понуде.

Уколико нема или их не жели приказати довољно је прецртати табелу или оставити празну  и потписати и оверити образац.

Место  ______________

Датум ______________

М.П. 		      __________________________

Одговорно лице

Прилог бр. 13.

XIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

ЕКОНОМСКО НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

- Вредност понуде ф – ко наручиоца вреднована пондером 80 по формули:

Поени за цене = 					         x 80 пондера

где је НајповољнијаВредностПонуде најнижа вредност понуде коју је понудио неко од понуђача, а ПонуђенаВредностПонуде је вредност понуде за коју се рачуна број бодова.

- Техничко – технолошке предности вредноване пондером 20:

| 1 | Систем има опциону процедуру за испоруку притиском котролисаних удаха кроз серију вентилационих корака без потребе за вишеструким променама подешавања. Вентилациона подешавања сваког корака могу се направити пре стартовања процедуре. | поседује = 10 пондера не поседује = 0 пондера |
| --- | --- | --- |

| 2 | Систем има опциону могућност за мерење параметара притиска и протока помоћу вишекратног сензора који се поставља на позицију непосредно иза тубуса. | поседује = 10 пондера не поседује = 0 пондера |
| --- | --- | --- |

.

# Text boxes

НајповољнијаВредностПонуде

ПонуђенаВредностПонуде